Obchodně technická specifikace výtahu:

Nabídka na akci:	Jerevanská 2599 – 2602, Kladno

### Číslo nabídky:	10/1013

### Datum:	21.1.10

Technická data výtahu

Typ výtahu:	MP	410V

Nosnost:	320 kg, tj. 4 osoby

Jmenovitá rychlost:	1,0 m/s

Řízení:	jednosměrné sběrné – dolů

mikroprocesorový řídící systém, Simplex

Pohon:	elektrický lanový s plynulou regulací frekvenčním	měničem

- jmenovitý příkon 	3 kW

Elektrická síť:	3 NPE 50 Hz  400 V / TN-S a

1 NPE 50 Hz  230 V / TN-S

- hlavní přívod	vodiče 5 x 10 mm2 Cu

Kabina:	D300

- světlá šířka x hloubka x výška	750 x 1100 x 2100 mm

- provedení	neprůchozí

- design bočních stěn a zadní stěny	SKIN - výběru dle vzorkovníku

- design čelní stěny	nerez

- panel ovládačové kombinace	na levé nebo pravé straně, nerez

- podlaha	ALTRO – výběr dle vzorkovníku

- zrcadlo	na zadní stěně

- madlo	na zadní stěně

- strop	černý

- osvětlení	zářivkové

- okopový plech	nerez

Dveře kabinové:	shrnovací

- design rámu a křídel	nerez

- bezpečnostní prvky	1 fotobuňka

Dveře šachetní:	ruční

- světlá šířka x výška	700 x 2000 mm

- design rámů a křídel	nátěr RAL 7044

- provedení	se zaručenou požární odolností E120

Signalizace v kabině:	- digitální ukazatel polohy a směrové šipky

- signalizace přetížení

- nouzové osvětlení

- tlačítko otevření dveří

- nouzová signalizace ALARM

- tlačítka volby stanice	- prosvětlovací s reliéfními znaky

Signalizace ve stanicích:

- výchozí stanice	- digitální polohová a směrové šipky

- ostatní stanice	- směrové šipky

- tlačítka volby	- prosvětlovací

(provedení ANTIVANDAL)

Ostatní výbava výtahu:	- osvětlení výtahové šachty

- žebřík pro vstup do prohlubně výtahu

- obousměrné dorozumívací zařízení, umožňující

spojení se stálou vyprošťovací službou

Šachta:	betonová (stávající)

- šířka x hloubka	1040 x 1430 mm

- výška horní stanice	3000 mm

- prohlubeň	1000 mm

Zdvih:	ca 22,4 m

Počet stanic/nástupišť:	9/9

- označení stanic	- 1, 0, 1, 2, ……

- výchozí stanice	0

Strojovna:	nad šachtou

Prostředí v šachtě a v nástupištích:	normální dle ČSN 33 2000-5-51, tabulka 51 A,

s ohledem na ČSN EN 81-1

(požadovaná teplota + 5( až +40( C)

- větrání	dle ČSN EN 81-1

Počet startů / hodinu:	120 h-1

Cena demontáže stávajícího výtahu, jeho likvidace, dodávky a montáže nového výtahu včetně všech stavebních prací nutných k realizaci díla dle výše uvedené specifikace  činí    857 000 ,- Kč. (vč. DPH 10% pak 942 700,- Kč)

Celková cena za 4 výtahy činí 3 428 000,- Kč.

V případě vašeho zájmu můžeme nabídnou i větší výtah o nosnosti 375kg / 5 osob s kabinou 850 x 1100mm a automatickými centrálními kabinovými dveřmi šířky 700mm. Toto řešení předpokládá demontáž vestavěné ocelové konstrukce. Cena tohoto řešení činí 927 000,- Kč.

Cena výše uvedených prací je tzv. „ na klíč „ – tedy kompletně bez jakýchkoliv dalších nákladů!

Podrobný přehled prací je uveden v rozpisu stavebních a montážních prací.

Cena je uvedena bez DPH a platí po dobu 3 měsíců od odeslání nabídky. V případě změny devizového trhu ČNB v době plateb za dodávku materiálu dle platebního kalendáře o více než 2% porovnaného s kursem v době vypracování nabídky (příp. podpisu smlouvy) si vyhrazují obě strany, po vzájemné dohodě, úměrně upravit cenu.

Součástí výše uvedené ceny jsou obaly, doprava výtahu na stavbu, kompletní technická dokumentace, provedení zkoušky dle příslušných ČSN a EN k posouzení shody a vydání prohlášení o shodě dle Nařízení vlády č. 27/2003 Sb.

Dodávka

Technické provedení výtahu odpovídá zákonům, předpisům a normám platným v době vyhotovení nabídky. Vyhrazujeme si vzhledem k neustálému vývoji výrobků právo na změnu konstrukce, vzhledu popřípadě vlastností výrobku.

Dodací termín nabízeného provedení výtahu při podepsané Smlouvě o dílo a odsouhlaseném dispozičním výkresu je 12 týdnů po zaplacení první zálohy.

Předpokládaná doba všech prací na výtahu činí cca 6 týdnů.

Dodací podmínky

Podmínkou pro podepsání Smlouvy o dílo je vzájemné technické a komerční vyjasnění požadavků, předání stavebních podkladů výtahové šachty (musí obsahovat půdorys šachty a výškový řez).

Platební podmínky

Po uzavření smlouvy zaplatí objednatel 50 % z ceny uvedené ve Smlouvě o dílo. Zaplacení této částky je podmínkou zhotovitele pro výrobu výtahu. Po ukončení výroby a před expedicí výtahu vystaví zhotovitel druhou dílčí fakturu ve výši 40 % smluvní ceny. Po ukončení montáže výtahu bude vystavena konečná faktura ve výši 10 % smluvní ceny.

Záruka

Na dodávku zařízení a jeho montáž (materiál a práce) poskytujeme záruční lhůtu po dobu 62 měsíců od uvedení na trh za podmínky, že bude uzavřena smlouva na běžný servis výtahu. V rámci záruční lhůty jsou prováděny bezplatné opravy poruch výtahu vzniklé vadou dodávky nebo montáže. Záruční lhůta se nevztahuje na vady vzniklé jeho úmyslným poškozením nebo neodbornou obsluhou.

Tuto nabídku pro Vás vypracoval: Ivo Brodský